## Slide 1
基于STM32的轻量化目标检测小车
算力受限下的「可信感知」
置信度分级 · 定向复核 · 帧间补位
指导老师：刘 寄
答辩人：陶家宇，王紫怡，李海洋，徐熠冉
Notes: 各位老师好，我是计算机学院2026级的陶家宇。题目是系统里已经提交的那个，我今天讲三件事：为什么做、我们和别人不一样在哪、九个月能做出什么。

## Slide 2
CONTENTS
目 录
选题依据
WHY THIS TOPIC
1
创新点
WHAT IS NEW
2
技术路线
HOW WE BUILD
3
预期成果
WHAT WE GET
4
团队分工
WHO DOES WHAT
5
参考文献
REFERENCES
6
Notes: 五个部分。前面两块是重点：为什么选这个题，创新点到底新在哪。

## Slide 3
01
选题依据
从「能不能在 MCU 上跑检测」， 到「跑不准的时候怎么办」
耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家。
Notes: 先说背景。

## Slide 4
一帧的代价
THE COST OF ONE FRAME · 105 / 240 / 359 ms —— 差多少不重要，都太慢
04 / 21
厂商实测
105.8
ms
STM32H735 @550 MHz
SSD-MobileNetV1-0.25
192×192，INT8，纯推理
开源复现
240
ms
STM32H743 + OV5640
mAP 31.8%，约 4–5 FPS
推理本体约 235 ms
论文实测
359
ms
STM32H7A3 @192 MHz
TinyissimoYOLO 最小检测网
IEEE Access 2024
0.3 m/s × 240 ms = 7.2 cm
车以 0.3 m/s 行进时，一帧检测的 240 ms 里车身已前移 7.2 cm
——比一个物料盒（约 5 cm）还宽。
所以真正的问题不是「MCU 能不能跑目标检测」——能，三个来源都证明了。
问题是：在 4 FPS 的感知下，一台会动的车怎么才不出事。
Notes: 先看三个数。ST 官方在 H735 上跑 SSD-MobileNet，纯推理 105.8 毫秒；国内一个开源的 H743 复现做到端到端 240 毫秒，4 到 5 帧；ETH 那篇 TinyissimoYOLO 在 H7A3 上要 359 毫秒。三个数都在同一个量级：一百到三百毫秒。
这意味着什么？车走 0.3 米每秒，240 毫秒就是 7.2 厘米，比物料盒还宽。所以我们不是要证明「能跑」，是要解决「跑得慢还不出事」。

## Slide 5
已有工作的三条边界
THREE BOUNDARIES · 我们该在哪里做贡献
05 / 21
01
工具链：已经不缺
Cube.AI、TFLite Micro、CMSIS-NN、DORY、MicroNets —— 从训练到部署的自动链路是齐的。CMSIS-NN 相比朴素实现吞吐 4.6×、能效 4.9×。
部署本身不再是问题，
我们不在这条线上做贡献。
02
模型：已经压到极限
TinyissimoYOLO 把检测网压到百万参数以内；NanoDet-Plus 的 int8 版本 980 KB，已经贴着 1 MB Flash 走。
9 个月、大一团队去改
网络结构，投入产出比不成立。
03
可靠性：才刚起步
「模型知道自己不确定」云端已成熟（2017 起）。MCU 上已有 QUTE、TCUQ（2025）、TrustTiny-HAR（2026）三代，但都停在「给分数、做拒识」。2026 年出现了「弃权后去取证」——Co-GLANCE 派另一台机器人，BCEA 让模型回看图像。
前沿已走到「取证」，
但不在这一档芯片上。
缺的不在前两条。分数有了、该去取证也有了，缺的是最后一公里：车该做什么？
Notes: 我把现有工作分成三块。工具链早就齐了；模型压缩压到极限了，NanoDet 的 int8 版 980K，正好卡在 1M Flash 上；可不可靠这一块，云端很成熟，但落到单片机上才刚起步，而且大家做到「给一个分数」就停了，没人说这个分数该触发什么动作。

## Slide 6
02
创新点
三个点，都落在「感知不可靠」这一侧 不改网络结构，不加第二块芯片
耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家。
Notes: 下面是我们想做的三个点。

## Slide 7
三个创新点
THREE IDEAS · 一条系统主张，三个可验收的环节
07 / 21
①
让模型说出
这一帧靠不靠得住
帧级错误指示器
把推理过程本来就会产生的几个量凑成一个判据，输出可用 / 存疑 / 弃用三档。
不训练新模型，不加分支。
②
什么时候去问超声波
由模型决定
触发式定向复核
不是每帧加权融合，只在不确信时唤醒超声、对准检测框方位复核。
把融合的「权重」换成融合的「时机」。
③
4 fps 的感知
驱动 100 Hz 的控制
帧间运动学补位
两帧之间用陀螺和编码器把旧框推演过来（跟踪器的 predict 环节），
让控制环看到连续目标，而不是跳变的框。
三条都在系统层。方法全部借自前人（选择性预测、conformal 校准、惯性推演），我们的活是：在「没有推理加速器的那一档 M7」上，把它们拼成一条能跑通的链，并给出时延与能量的实测账。
Notes: 三个点是一条线：先让模型知道自己这一帧不可靠，再决定要不要问别的传感器，最后在不确信的空档里用运动学把位置补上。第四项功耗温升是队友做的实测，不算创新点，但是证据。

## Slide 8
帧级可信度判定
IDEA 01 · FRAME-LEVEL CONFIDENCE
08 / 21
核心一句话：让模型自己说，这一帧靠不靠得住。
四个几乎不要钱的信号
S1
top1 − top2 间隔
INT8 域直接相减，不反量化、不跑 exp
S2
量化饱和率
被 clamp 到 ±127 的激活占比——量化模型独有的失效信号
S3
帧间一致性
相邻帧框的 IoU，与 IMU 预测位移的残差
S4
输出熵（对照组）
LUT + 整数移位做定点近似，用来判断有没有必要
输出：三档判定 + 一个时间戳
W
可用
决策层正常使用
U
存疑
降速，交给下一环复核
R
弃用
不参与决策，转反应式
这些量都来自推理过程本身：不新增网络分支，不新增第二个模型，内存增量在个位数 KB。
要证的指标（目标值）
错误帧召回 ≥ 70% · 存疑档触发率 ≤ 30% · 定点版相对浮点版判别力损失 ≤ 5 个点
阈值不写死：验证集分位点定 W / U 分界，并报告它换光照、换校准集的漂移量。四信号若都没判别力，就如实写「走不通」。
Notes: 第一个点，让模型自己说这一帧可不可信。我们只用四个推理过程中本来就有的量：top1 减 top2 的间隔、量化饱和率、帧间一致性，熵做对照组。
我最看重第二个——量化饱和率，就是有多少激活被截到 int8 的边界上。这是量化模型独有的信号，浮点模型里没有，我查到的文献里没人拿它当检测任务的可信度判据。
输出三档。请老师注意：这是假设，验证方法是画风险—覆盖率曲线，测出来没用我们会如实写。

## Slide 9
什么时候去问超声波
IDEA 02 · WHEN TO FUSE, NOT HOW TO WEIGH
09 / 21
核心一句话：融合的不是权重，是时机。
两种融合理念
通行做法：每帧加权融合
超声与视觉按固定权重平均，或按场景切换权重。代价恒定：视觉判断错的时候，超声的正确读数会被平均值一起带偏。
我们的做法：把「权重」换成「时机」
超声平时休眠。只有模型报「存疑」时才唤醒它，对准检测框方位测三次，把它当第二个证人，而不是参与平均的一个分量。
三档对应的三个动作
W
正常速度前行
超声休眠，只有视觉在工作
U
降速 50%，定向复核
框方位 ±30° 内测距 3 次，两证人一致才通过
R
停车 / 反应式避障
视觉退出决策，超声波主导，慢速试探
必须同时成立的三件事
① 触发不能太频繁也不能太慢：存疑档占比 ≤ 30%，触发到出复核结果 ≤ 150 ms
② 不能拿安全换时间：W 档的漏检率不得高于全帧融合 ③ 真能降错：视觉误检场景下，误动作率相对单视觉基线下降 ≥ 50%
复核只投否决票、不重算分数——重算会让错误率超目标 13 个百分点（BCEA 2026）。指标因此换掉：不比 mAP，比误动作率、漏检代价、时延。
Notes: 第二个点。现在的做法不管视觉可不可信，每帧都融合、按权重平均——问题是视觉判断错的时候，超声的正确读数会被平均值一起带偏。
我们反过来：超声平时睡觉，只有模型说不确定的时候才把它叫起来，对着框那个方位测三次，当第二个证人。
代价是可能漏触发，所以右边这三件事必须验证，任何一条不成立这个点就废。
【如果被问：从该刹车到真的刹住，一共多久？】
全链路最坏 470 ms = 检测 240（模型本身耗时，省不掉）+ 复核 150（唤醒超声、测 3 次、串口往返）+ 底盘响应约 80。0.3 m/s 下位移 14 cm，比一个物料盒宽。
这个数我们算过也认了——所以策略是「早一点慢下来」，不是「晚一点刹住」。
不要试图把它说小。说小了，下一个问题就是「那你为什么还需要复核」。

## Slide 10
两帧之间怎么补上
IDEA 03 · BETWEEN THE FRAMES
10 / 21
核心一句话：4 fps 的感知，要让 100 Hz 的控制觉得自己一直在看。
检测帧 4 fps（每 240 ms 一帧）
0 ms
240 ms
480 ms
720 ms
960 ms
控制环 100 Hz：每 240 ms 更新 24 次，只有 1 次拿到新检测
其余 23 次，位置靠陀螺 + 编码器推演
为什么非补不可
把 240 ms 前的旧框直接喂给 PID，等于给控制环加了固定相位滞后——车会画龙、过冲、在障碍前反复修正。这是控制里的常识，但在五十块钱的四轮小车上没人认真处理。
怎么证明它有用
同一段避障路线跑 20 次，只切换「补位开 / 关」一个变量，比两个数：轨迹最大横向偏差、电机指令差分的 RMS。两条曲线应该能明显分开。
平面 3-DoF 推演：p(t) = p(t₀) + R(Δθ)·v·Δt 不确定度随时间增长：σ(t) = σ₀ + k·Δt（不做卡尔曼，只做显式线性增长，好解释也好调）
定位说明：这一条是工程创新，不是方法创新——高频惯性 + 低频视觉是成熟常识。
我们的价值在于把它在定点运算、几十 KB RAM、没有浮点余量的条件下做到能用，并把收益量化出来。
Notes: 第三个点。检测 4 帧，控制 100 赫兹。您看这条带子，每 240 毫秒才有一格是真的新数据，其余 23 次控制拿到的都是推演出来的位置。
不补会怎样？等于给控制环加了一个固定相位滞后，车会画龙。
我不敢说这是方法创新，高频惯性补低频视觉是成熟常识，我们的价值是把它在几十 KB 内存里做到能用，并且把收益量出来。

## Slide 11
我们站的位置
WHERE WE STAND · 五列里最关键的是最后两列
11 / 21
代表工作 | 平台 | 任务 | 感知自身可靠性 | 拿它做什么
TFLite Micro / CMSIS-NN / MLPerf Tiny | Cortex-M 等 | 分类、唤醒词、基准 | 不做 | —
DORY / MicroNets / TinyissimoYOLO | MCU / GAP9 | 分类、检测部署 | 不做 | —
Deploy-SSD-ON-STM32 | STM32H743 | 目标检测 | 不做 | —
QUTE / TCUQ（2025） | STM32L4 | 分类、音频 | 做：方差 / 时序一致性 | 拒识（预算化）
TrustTiny-HAR（2026） | STM32L4 | 人体动作 | 做：校准 + OOD | 拒识 / 上云
Thinking Fast（2026） | GAP9 | 深度估计 | 做：置信度门控 | 唤醒更贵的传感器
Co-GLANCE / BCEA（2026） | GPU / 云端 | 遮挡、LVLM 幻觉 | 做：conformal 两级 | 派另一台机器人去看
本项目 | STM32H743 | 目标检测 | 做：三档判定 | 触发定向复核 + 降级控制
前四行证明「能跑」；中间四行证明「知道自己不可靠」，但停在分类/音频/人体动作，或者必须靠 GPU、GAP9 才跑得动。QMA 也用饱和率，但查模型退化、不判单帧。
我们落在的格子：目标检测（实例级框）× 没有推理加速器的 M7 × 本地传感器复核 × 硬实时 ≤150 ms × 有能量账。
Notes: 这张表是我最想给老师看的一页。前六行是「能跑」，早就有人做了；后两行是「知道不可靠」，但都停在拒识，而且基本是分类任务。右下角这一格——检测任务、三档、真正触发一个动作、在闭环里评价——是我们站的位置。

## Slide 12
03
技术路线
六个里程碑，每一级都有验收标准 卡不住的不硬上，卡住了就降级
耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家。
Notes: 下面是具体怎么走。

## Slide 13
六个里程碑，每级有验收
ROADMAP · 每一级不通过就不往下走
13 / 21
2026.11.30
选型与跑通
相机出图、Cube.AI 跑通一个官方模型、内存账算平
官方模型能在板上跑起来
2027.02.19
量化预演
PC 端 INT8 量化，跑通后处理，标定精度损失
精度损失 < 3 个点
2027.04.14
端侧推理
模型上板，静态内存划分，测首次端到端帧率
≥ 3 fps，内存不溢出
2027.06.16
融合联调
三档判定与触发式复核接入，实车跑通识别与避障
中期检查可演示
2027.07.15
系统优化
帧间补位上线，数据补齐，写部署流程文档
清单里的指标全部测满
2027.08.15
结题
整理源码、报告、数据表，投稿或提交专利申请
结题材料齐全
卡点怎么处理（现在就写清楚，免得到时候硬撑）
2027.04.14 端侧跑不通 → 立刻砍掉创新点③，把资源压到①②，保住「能识别 + 能避障」这条底线；
2027.02.19 量化精度崩了 → 优先降输入分辨率（192→160）和减类别（3 类以内），不改网络结构。
Notes: 六个里程碑，时间点跟系统里填报的一致。每一级都有明确的验收标准。尤其是 4 月 14 号端侧推理这一关，跑不通我们就砍掉第三个创新点保前两个——这条现在写清楚，免得到时候硬撑。

## Slide 14
为什么不买开发板而是核心板
HARDWARE · 选型的第一个约束是内存，不是主频
14 / 21
器件 | 型号与关键参数 | 预算 | 为什么是它
感知主控 | STM32H743VIT6 核心板 2 MB Flash / 1 MB RAM / 480 MHz | 130 元 | 192×192 检测模型要 330 KB Flash、174 KB 激活 RAM
摄像头 | OV2640，DCMI 接口，200 万像素 | 30 元 | 支持 JPEG 输出，省 MCU 端编码开销
超声波 ×2 | HC-SR04，2–400 cm，波束约 15° | 10 元 | 波束窄，才能做「定向复核」
姿态 | MPU6050，6 轴，I²C | 8 元 | 帧间推演只需要陀螺，不需要磁力计
底盘 | F103C8T6 + DRV8833 + 60 mm 麦轮（已有） | 0 元 | 已随机器人竞赛搭好并验证过
为什么不是 H750
H750 只有 128 KB 内部 Flash，而 192×192 检测模型的权重就 277 KB，必须外挂 QSPI 并改启动链路。多花的钱不多，多踩的坑不少。
资源账（ST model zoo 实测口径）
192×192 INT8 检测模型：激活 RAM 166 KB + 运行时 8 KB = 174 KB；权重 277 KB + 代码 53 KB = 330 KB Flash。放在 1 MB / 2 MB 里，Flash 和 RAM 都用了不到两成，余下的够开双缓冲和日志。
合计约 178 元（核心板方案），在 450 元额度内；量产换 H723 裸片打板，BOM 降到 86 元。
Notes: 硬件这块说明一下：我们买的不是开发板，是核心板。选 H743 而不是更便宜的 H750，只有一个原因——H750 内部 Flash 只有 128K，而模型权重就要 277K，必须外挂 QSPI 还要改启动链路。

## Slide 15
四个会疼的地方
RISKS · 先想好怎么退，才敢往前走
15 / 21
风险 | 什么时候能看出来 | 怎么办
量化后精度崩掉 mAP 掉一半以上 | 2027.02 量化预演阶段 PC 端就能看到逐层误差 | 先降输入分辨率（192→160），再减类别（≤3 类）； 仍不行就上量化感知训练，但那是备选不是首选
端侧帧率达不到 3 fps | 2027.04 端侧推理阶段 首次跑通就能测 | 只对图像下半区 / ROI 推理； 或换成单阶段、无 NMS 的更小模型
四个置信度信号都没判别力 | 2027.05 三档模块单独测 画风险—覆盖率曲线 | 退回以帧间一致性为主； 创新点①降级为工程手段，答辩与论文里如实写
九个月做不完 | 每级里程碑的验收标准 不给过就不往下走 | 04.14 卡住就砍创新点③； 06.16 卡住就把「定向复核」降为「定时复核」
这几条不是走过场。尤其第三条——如果测出来这套判据没用，我们会把结论照实写进结题报告，而不是换一套说法圆回去。
Notes: 风险列了四条，重点看第三条：如果四个信号都没判别力，这个创新点就不成立。我们的处理是退回到帧间一致性为主，并且如实写进结题报告，不换说法圆回去。

## Slide 16
04
预期成果
能拿出手的四样东西 以及两件现在就该说清楚的事
耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家。
Notes: 第四块，成果。

## Slide 17
四样能拿出手的东西
DELIVERABLES · 以及两件现在就该说清楚的事
17 / 21
实物
一台能演示的车
现有底盘 + H743 感知板，现场演示识别、避障和「不可信时降速复核」整套动作。
源码
一套可复现的仓库
量化脚本、Cube.AI 工程、三档判定、帧间补位、测试数据与复现说明。目标是别人照着能跑出来。
数据
一张实测数据表
精度、帧率、内存、触发率、误动作率，以及满负荷推理下的功耗—温升—帧率包线。
文字
论文与专利
中文期刊或会议论文 1 篇（目标）；发明专利申请 1 项，重点写「触发式定向复核」那条。
两件现在就该说清楚的事
① 发明专利从申请到授权通常要 18–30 个月，九个月内我们最多拿到受理通知书，结题时不会说「专利已经授权」。
② 论文目标是中文期刊或本科生学术会议，不承诺 EI/SCI——按我们的时间和能力，这个预期才是诚实的。
一句话总结交付：不是「一个能识别东西的小车」，是「一套在 4 fps 上还不出事的感知做法，连同它失败的可能」。
Notes: 成果四样：实物、源码、数据、文字。下面这两句我想提前说清楚：发明专利九个月内只能到受理，结题时我不会说已经授权；论文目标是中文期刊或本科生会议，不承诺 EI。把预期说低一点，比到时候解释要容易。

## Slide 18
05
团队与分工
四个人，四个专业，各自有真正能落地的活 没有人只挂名
耐劳苦，尚俭朴，勤学业，爱国家。
Notes: 最后是人和分工。

## Slide 19
谁干什么
TEAM · 四个人四块，都对着自己的专业
19 / 21
成员 | 专业方向 | 负责模块 | 交付物
陶家宇（队长） | 计算机 | 系统架构、Cube.AI 部署链路、三档判定模块 | 全链路打通；论文主笔
李海洋 | 计算机 | 模型选型与量化、数据集采集标注、PC 端工具链 | 量化脚本、数据集、精度报告
徐熠冉 | 能源动力 | 电源与功耗、热稳态实测、续航与电池压降 | 功耗—温升—帧率包线数据
王紫怡 | 电气 | 电机驱动、编码器与 IMU 采集、板级硬件与联调 | 底盘联调、硬件原理说明
刘 寄 | 指导教师 | 方向把关、工具链答疑、论文与专利指导 | —
进度（与系统内已提交的里程碑一致）
调研选型
11.30
量化预演
02.19
端侧推理
04.14
融合联调
06.16
系统优化
07.15
结题
08.15
分工的原则是：每个人手里都有一份能独立验收、能写进报告的东西。
尤其功耗—温升这一块不是「顺便测一下」——满负荷推理会让 H7 发热降频、18650 掉压复位，这条包线直接决定车能连续跑多久。
Notes: 四个人四块，都对着自己的专业。特别是徐熠冉这块——功耗温升不是顺便测一下，满负荷推理会让 H7 发热降频、电池掉压复位，这条包线直接决定车能连续跑多久。

## Slide 20
参考文献
REFERENCES · 原文已归档在本项目的「参考文献原文」文件夹
20 / 21
[1]
Lai L, Suda N, Chandra V. CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs[EB/OL]. arXiv:1801.06601, 2018.
[2]
Banbury C, Reddi V J, Torelli P, et al. MLPerf Tiny Benchmark[C]//NeurIPS Datasets and Benchmarks Track, 2021.
[3]
Burrello A, Garofalo A, Bruschi N, et al. DORY: Automatic End-to-End Deployment of Real-World DNNs on Low-Cost IoT MCUs[J]. IEEE Trans. on Computers, 2021. doi:10.1109/TC.2021.3066883
[4]
Moosmann J, Müller H, Zimmerman N, et al. Flexible and Fully Quantized Lightweight TinyissimoYOLO for Ultra-Low-Power Edge Systems[J]. IEEE Access, 2024. doi:10.1109/ACCESS.2024.3404878
[5]
Lin J, Zhu L, Chen W M, et al. Machine Learning for Microcontroller-Class Hardware: A Review[J]. IEEE Sensors Journal, 2022. arXiv:2205.14550
[6]
Banbury C, Zhou C, Fedorov I, et al. MicroNets: Neural Network Architectures for Deploying TinyML Applications on Commodity Microcontrollers[C]//MLSys, 2021.
[7]
David R, Duke J, Jain A, et al. TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems[C]//MLSys, 2021.
[8]
Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference[C]//CVPR, 2018: 2704-2713.
[9]
Geifman Y, El-Yaniv R. Selective Classification for Deep Neural Networks[C]//NeurIPS, 2017.
[10]
Guo C, Pleiss G, Sun Y, et al. On Calibration of Modern Neural Networks[C]//ICML, 2017: 1321-1330.
[11]
马官正. 面向嵌入式设备的轻量级目标检测算法综述[J]. 无线互联科技, 2026(12).
[12]
邓 览. 基于深度学习的轻量化目标检测模型综述[J]. 信息技术与信息化, 2026(6): 170-173.
开源与官方资料：STMicroelectronics/stm32ai-modelzoo · RangiLyu/nanodet · Flora233333/Deploy-SSD-ON-STM32 · ST Wiki「STM32Cube.AI model performances」
Notes: 文献都在这里面。第 2、3、4 条是给我最大支撑的三个数：MLPerf Tiny 说明基准只测精度延迟能耗，DORY 说明 H7 上 MobileNet-128 也就 4.3 帧，TinyissimoYOLO 给了 H7 上 359 毫秒这个数。

## Slide 21
指导老师：刘 寄
答辩人：陶家宇，王紫怡，李海洋，徐熠冉
敬请各位专家批评指正
Notes: 我的汇报到这里，请老师提问。